1.НАЗНАЧЕНИЕ

Светильники торговой марки , серии ЛС-Н (с консольным, поворотным и подвесным креплением), на полупроводниковых источниках света (светодиодах). Светильники предназначены для решения задач уличного освещения: парковки, стоянки, автозаправочные станции, рекламные площадки, архитектурная подсветка зданий и т.д. Светильники рассчитаны для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230В частотой 50Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Светильники соответствуют требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ Р 51318.15, ГОСТ Р 51514, РОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3 Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В   ............................................................................................. 230
Частота, Гц   ….........................................................................................................…...50-60
Номинальная мощность, Вт  ……………………….…..…………………………………….…………..20-1000

Коэффициент мощности   ………………………………………………………………………………..….….>0,98

Световой поток светильника, Лм+/-10% ……....................................................2000-36000

Диапазон рабочих температур………………………………………………………………………….-55+50°C

Класс энергетической эффективности..............................................................................А
Кривая силы света по ГОСТ 17677-82  ……………………………….……………………………………..….Д

Угол излучения 2Ɵ 0,5 , град ………......................................................…......………………. 120
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-03 …..……1
Степень защиты светильника от воздействия

окружающей среды  по ГОСТ 14254-96 IP  ………………………………………………………………....65
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69  ………....УХЛ 1

Срок службы, лет, не менее  …………………………………………………………….………………..………10

| Наименование | Вт | Лм | СТ | К | КН | ПВ | ПД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛС-Н-325-20-2000-IP65 (v.1) | 20 | 2000 | Да | Теплый\Холодный | Да\Нет | Да\Нет | Да\Нет |
| ЛС-Н-301-40-4000-IP65(v.1) | 40 | 4000 | Да | Теплый\Холодный | Да\Нет | Да\Нет | Да\Нет |
| ЛС-Н-313-60-6000-IP-65(v.1) | 60 | 6000 | Да | Теплый\Холодный | Да\Нет | Да\Нет | Да\Нет |
| ЛС-Н-302-80-8000-IP65(v.1) | 80 | 8000 | Да | Теплый\Холодный | Да\Нет | Да\Нет | Да\Нет |
| ЛС-Н-324-100-10000-IP65(v.1) | 100 | 10000 | Да | Теплый\Холодный | Да\Нет | Да\Нет | Да\Нет |
| ЛС-Н-314-120-12000-IP65(v.1) | 120 | 12000 | Да | Теплый\Холодный | Да\Нет | Да\Нет | Да\Нет |
| ЛС-Н-305-240-24000-IP65(v.1) | 240 | 24000 | Да | Теплый\Холодный | Да\Нет | Да\Нет | Да\Нет |
| ЛС-Н-306-360-36000-IP65(v.1) | 360 | 36000 | Да | Теплый\Холодный | Да\Нет | Да\Нет | Да\Нет |
| ЛС-Н-328-160-16000-IP65(v.1) | 160 | 16000 | Да | Теплый\Холодный | Да\Нет | Да\Нет | Да\Нет |
| ЛС-Н-332-200-20000-IP65(v.1) | 200 | 20000 | Да | Теплый\Холодный | Да\Нет | Да\Нет | Да\Нет |
| ЛС-Н-333-300-30000-IP65(v.1) | 300 | 30000 | Да | Теплый\Холодный | Да\Нет | Да\Нет | Да\Нет |
| Вт- мощность, Лм - световой поток, К - цветовая температура. СТ – стекло (Высокопрочный литой поликарбонат). Крепление: КН - консольное, ПВ - поворотное, ПД - подвесное. |
| Модель | Мощность Вт | Габаритные размеры (без крепления) мм | Вес (без крепления) кг |
| ЛС-Н-325-20-2000-IP65 (v.1) | 20 | 100х140х60 | 0,46 |
| ЛС-Н-301-40-4000-IP6 5(v.1) | 40 | 200х140х60 | 0,81 |
| ЛС-Н-313-60-6000-IP-65(v.1) | 60 | 300×140х60 | 1,2 |
| ЛС-Н-302-80-8000-IP65(v.1) | 80 | 400х140х60 | 1,55 |
| ЛС-Н-324-100-10000-IP65(v.1) | 100 | 600×140х60 | 2,15 |
| ЛС-Н-314-120-12000-IP65(v.1) | 120 | 600×140х60 | 2,4 |
| ЛС-Н-305-240-24000-IP65(v.1) | 240 | 600×296х73 | 5,3 |
| ЛС-Н-306-360-36000-IP65(v.1) | 360 | 600х450х73 | 10,8 |
| ЛС-Н-328-160-16000-IP65(v.1) | 160 | 400х296х73 | 3,6 |
| ЛС-Н-332-200-20000-IP65(v.1) | 200 | 600х296х73 | 5.3 |
| ЛС-Н-333-300-30000-IP65(v.1) | 300 | 600х450х73 | 10.8 |

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

1)  Светильник  – 1 шт.

2)  Упаковка 	- 1 шт.

3)  Паспорт - 1 шт.

4.ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

По требованиям безопасности светильники соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 60598-2-1-97.

Запрещается монтаж/демонтаж светильника при подключенном напряжении.

Запрещается эксплуатирование светильника без защитного заземления.

Запрещается присоединение светильника к поврежденной электропроводке.

Перед установкой убедитесь в соответствии напряжения питающей сети: 230В.

5.УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с “Правилами           технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

Распакуйте светильник и убедитесь в его комплектности.

Монтаж светильника выполняется следующим образом:

- Светильник установите на монтажную поверхность.

2)     Подключите питающие провода.

- Светильник готов к  эксплуатации. Включите питание.

- Чистку от загрязнений производите по мере необходимости.

6.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильники   признаны годными к эксплуатации, сертифицированы, безопасны.

7.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБАЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок  эксплуатации 36 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке.

За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Дата выпуска светильника______________________

М.П.

Производитель: ООО «Лессан»,

630501, Новосибирская область, Новосибирский район,

р.п. Краснообск, мкр.2, дом 215, а/я333.

тел.: +7(383)383-57-54,  lessan2017@mail.ru

Сайт: https://lessansib.ru

Товар сертифицирован: ЕАС № ТС RU C-RU.PC54.B.00089

Серия RU № 0596989

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Серии ЛС-Н

###### ТУ 27.40.39-001-20368340-2018