1.НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник для ЖКХ торговой марки , серии ЛС-П, на полупроводниковых источниках света (светодиодах) предназначены для общего освещения административно-общественных и производственных помещений. Светильники рассчитаны для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230В частотой 50Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.

Светильники соответствуют требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ Р 51318.15, ГОСТ Р 51514, РОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3, СТБ ЕН 55015-2006, ГОСТ IEC 61547-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009), ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008).

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В   .............................................................................................. 230
Частота, Гц   ….........................................................................................................…...50-60
Номинальная мощность, Вт  ……………………….…..…………………………………….……….……… 6-12

Коэффициент мощности  (PF)   ………………………………………………………………………..….….>0,98

Световой поток светильника, Лм+/-5%   ……........................................................540-1100

Порог срабатывания при освещенности Люкс   ……....................................................5-10

Акустический порог срабатывания дБ.   ….................................................................50-55

Длительность освещения сек.   ………….......................................................................55-60

Радиус действия микрофона не менее м.   ......................................................................6

Радиус действия микроволн  не менее м.   ......................................................................6

Диапазон рабочих температур………………………………………………………………………….-40+50°C
Класс светораспределения по ГОСТ 17677-82  …………………………………..………..……….…..…Р
Кривая силы света по ГОСТ 17677-82  ……………………………….……………………………………..….Л
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-03 …..……2
Степень защиты светильника от воздействия

окружающей среды  по ГОСТ 14254-96  ………………………………………………………………..54\65*
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69  ………....УХЛ 2

Габаритные размеры светильника  ……………………….…..…………………..………….……… 164х50

Масса светильника Кг……  ……………………….…..…………………………………….……….…………… 0,15

Срок службы, лет, не менее  …………………………………………………………….…………………………10

*Светильники со степенью защиты IP65 изготавливаются под заказ.

ЛС-П(Н)-ХХХ-ХХ-ХХХ-ХХ

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

1)  Светильник в сборе – 1 шт.

2)  Упаковка 	- 1 шт.

3)  Паспорт - 1 шт.

4.ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

По требованиям безопасности светильники соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 60598-2-1-97.

Запрещается монтаж/демонтаж светильника при подключенном напряжении.

Запрещается эксплуатирование светильника с поврежденным корпусом.

Запрещается присоединение светильника к поврежденной электропроводке.

Перед установкой убедитесь в соответствии напряжения питающей сети: 230В.

5.УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

Распакуйте светильник и убедитесь в его комплектности.

Монтаж светильника выполняется следующим образом:

- Подключите питающие провода к клеммной колодке.

- Не снимая рассеиватель закрепите светильник к стене.

- Включите светильник для проверки.

- Светильник готов к  эксплуатации. Включите питание.

Чистку от загрязнений производите по мере необходимости.

6.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильники   признаны годными к эксплуатации, сертифицированы, безопасны.

7.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБАЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок  эксплуатации 36 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке.

За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Дата выпуска светильника______________________

М.П.

Производитель: ООО «Лессан»,

630501, Новосибирская область, р.п.Краснообск, мкр.2,дом 215, а/я333.

тел.: +7(383)383-57-54,  lessan2017@mail.ru

Сайт: https://lessansib.ru

Товар сертифицирован: ЕАС № ТС RU C-RU.PC54.B.00088

Серия RU № 0596988

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

СВЕТИЛЬНИК ПРОМЫШЛЕННЫЙ

Серии ЛС-П

ТУ 27.40.25-002-20368340-2018

# Text boxes

| Наименование | Вт | Лм | IP | А | СМК | СА | А-Д\Вт | МК-Д\Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛС-П-053-6-540-IP54-СМК | 6 | 540 | 54\65 | ------ | Да | ------ | ------ | ------ |
| ЛС-П-040-10-850-IP54-СМК | 10 | 850 | 54\65 | ------ | Да | ------ | ------ | ------ |
| ЛС-П-041-12-1000-IP54-СМК | 12 | 1000 | 54\65 | ------ | Да | ------ | ------ | ------ |
| ЛС-П-054-6-540-IP54-СА | 6 | 540 | 54\65 | Да\Нет | ------ | Да\Нет | ------ | ------ |
| ЛС-П-042-10-850-IP54-СА | 10 | 850 | 54\65 | Да\Нет | ------ | Да\Нет | ------ | ------ |
| ЛС-П-043-12-1000-IP54-СА | 12 | 100 | 54\65 | Да\Нет | ------ | Да\Нет | ------ | ------ |
| ЛС-П-058-6-540-IP54 | 6 | 540 | 54\65 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| ЛС-П-059-10-850-IP54 | 10 | 850 | 54\65 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| ЛС-П-009-10-1100-IP54 | 10 | 1100 | 54\65 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| ЛС-П-055-10-300.1000-IP54\А-Д\Вт | 10 | 1000 | 54\65 | ------ | ------ | ------ | Да | ------ |
| ЛС-П-057-10-300.1000-IP54\МК-Д\Вт | 10 | 1000 | 54\65 | ------ | ------ | ------ | ------ | Да |
| Вт- мощность, Лм- световой поток, IP-Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды, К- цветовая температура, Датчик: А – акустический, СА- фото акустический, СМК-фото микроволновый, А-Д\Вт акустический с дежурным режимом 3Вт 300Лм, МК-Д\Вт микроволновый с дежурным режимом 3Вт 300Лм |

Обозначение серии

Типоисполнение светильника

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254

Потребляемая мощность, Вт

Световой поток, лм